## Slide 1
TẬP HUẤN
KHAI THÁC SỬ DỤNG MÁY THU PHÁT VTĐscn CẦM TAY VRH-811/S
Department of Radio Communication Technologies
Faculty of Telecommunication Technologies

## Slide 2
1. MỤC ĐÍCH
Nhằm giới thiệu cho các đồng chí trong lớp tập huấn những kiến thức kiến thức cơ bản về tính năng kỹ chiến thuật, qui trình khai thác sử dụng của máy thu phát VTĐscn cầm tay VRH-811/S làm cơ sở cho nghiên cứu, huấn luyện và bảo đảm TTLL tại đơn vị.
2. YÊU CẦU
Người học phải:
Hiểu được các tính năng kỹ chiến thuật cơ bản, qui trình và thứ tự động tác khai thác sử dụng;
Thực hành thuần thục các thiết bị;
Tích cực trong học tập.
3. NỘI DUNG
VĐHL1: Tính năng kỹ chiến thuật, thành phần của máy
VĐHL2: Khai thác sử dụng bảo quản máy
Trọng tâm: VĐHL2
Notes: The major focus of this subject is MIL. Radio communications systems (MIL. Transceivers: VHF and HF transceivers).
The learners should also know some advanced techniques applied in MIL. transceivers: Automatic Link Establishment/ALE, Frequency Synthesis/FS, Frequency Hopping/FH, Spread Spectrum/SS, etc.
Subject Result:
Mid-Term Test = 20% of Total Mark (Objective Test)
Experiment = 20% of Total Mark (Reports)
Final Exam = 60% of Total Mark (Project+Writing)
Contact:
Lecturer: Anh Duc Nguyen
- Department of Radio - 3rd floor, main Bldg
- Consultation: working hours
- Mobile: +84 983669663 Email: anhducsqtt1@gmail.com

## Slide 3
4. THỜI GIAN: 02 giờ 30 phút (LT: 01 giờ + TH: 01 giờ 30 phút)
6. PHƯƠNG PHÁP
Giảng viên: Thuyết trình, so sánh, làm mẫu;
Học viên: Nghe ghi, thảo luận, thực hành trên máy thực.
7. TÀI LIỆU
“HL khai thác sử dụng máy thu phát VTĐscn VRH-811/S”- NXB QĐND;
Tham khảo tài liệu Hướng dẫn sử dụng của Tập đoàn Viettel.
5. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường/ dTT463
Notes: - Textbooks are available in Uni Library
- E-books and lectures are available on Uni LMS

## Slide 4
VĐHL1
Tính năng kỹ chiến thuật, thành phần của máy
Department of Radio Communication Technologies
Faculty of Telecommunication Technologies

## Slide 5
GIỚI THIỆU CHUNG
VRH811/S là gì?
  Máy thu phát vô tuyến điện:
    Cầm tay
    VHF
    Nhảy tần
Công nghệ?
  SDR (Software-Defined Radio)
VRH-811/S (hình 1.1) là máy thu phát vô tuyến điện sóng cực ngắn kiểu cầm tay, thiết kế theo công nghệ SDR với các chức năng: Thực hiện liên lạc thoại, truyền số liệu, nhắn tin qua đường truyền vô tuyến sóng cực ngắn. Máy có tính năng nhảy tần với tốc độ 500 lần/giây.
VRH-811/S sử dụng loa và mic gắn trong hoặc tổ hợp quàng đầu bên ngoài để liên lạc. Hiện nay, máy đang từng bước được trang bị rộng rãi cho các đơn vị trong toàn quân, nhằm đáp ứng yêu cầu huấn luyện và bảo đảm thông tin liên lạc trong các nhiệm vụ.

## Slide 6
I. TÍNH NĂNG KỸ CHIẾN THUẬT
Tính năng | VRH-811/S
Tần số | Dải tần: (30 ÷ 87.975) MHz Dãn cách: 25 KHz Số tần số công tác: 2320 Kênh lập trình đặt trước: 10
Công suất phát | Máy thu phát có 3 mức công suất là 1 W, 2 W và 5 W.
Độ nhạy | ≤ 0.35V (S+N/N = 10dB)
Nguồn tiêu thụ | 14.4 VDC Dung lượng PIN: ≥3000mAh Dòng tiêu thụ khi thu: ≤0.25A Dòng tiêu thụ khi phát (5W): ≤1.2A (@14,4V) Thời gian sử dụng: 6 giờ (1 phát : 3 thu)

## Slide 7
Tính năng | VRH-811/S
Chế độ công tác | FIX/C: Thoại rõ tần số cố định; FIX/S: Thoại mật tần số cố định sử dụng mã AES-128; ECC/C: Thoại rõ nhảy tần; ECC/S: Thoại mật nhảy tần sử dụng mã AES-128; VF1/S: Thoại mật tần số cố định sử dụng mã AES-256; VH1/S: Thoại mật nhảy tần sử dụng mã AES-256;
Anten & Cự ly liên lạc | Anten cần 0,4 m: Cự li liên lạc khoảng 3 km; Anten cần (dạng lá lúa) 0,95 m: Cự li liên lạc khoảng 6 km.

## Slide 8
Tính năng | VRH-811/S
Kích thước & Trọng lượng | Kích thước: + Khi không lắp pin: 165 × 95 × 41 mm; + Khi lắp pin: 240 × 95 × 45 mm. Trọng lượng: + Khi không lắp pin: Khoảng 1,0 kg; + Khi lắp pin: Khoảng 1,2 kg.
Tốc độ nhảy tần | 500 lần/s ; 256 tần số (Toàn băng hoặc một phần băng) Thuật toán nhảy: DES 3, 10 bảng tần số nhảy tần Thời gian đồng bộ: + Lần đầu: 0,5 s; + Lần nhập mạng muộn: ≤ 6 s.
Mã thoại | CVSD 16kbps (Continuously Variable Slope Delta)
Truyền dữ liệu | 600, 1200, 2400, 4800, 9600, & 19200 bits/s Văn bản, tin nhắn, ảnh. Tin nhắn: ≤160 ký tự.
LL Mạng | 128 mạng

## Slide 9
THÀNH PHẦN ĐỒNG BỘ
STT | Tên thành phần cấu thành | Đơn vị tính | Số lượng | Công dụng
01 | Máy VRH-811/S | Cái | 01 | Thực hiện các tính năng chính của máy
02 | Pin | Cái | 02 | Cấp nguồn cho máy
03 | Bộ sạc pin | Bộ | 01 | Sạc điện cho pin
04 | Anten cần 0,4 m | Cái | 01 | Thu phát tín hiệu vô tuyến
05 | Anten cần (dạng lá lúa) 0,95 m | Cái | 01 | Thu phát tín hiệu vô tuyến
06 | Anten định vị | Cái | 01 | Thu tín hiệu định vị
07 | Tổ hợp quàng đầu | Cái | 01 | Thu, phát tín hiệu và sử dụng tính năng VOX
08 | Cáp dữ liệu | Cái | 01 | Kết nối máy thu phát với máy tính
09 | Túi áo máy | Cái | 01 | Đeo máy trên người
10 | Hướng dẫn sử dụng | Quyển | 01 | Hướng dẫn nhanh khai thác, sử dụng máy
11 | Lí lịch máy | Quyển | 01 | Ghi lí lịch máy
12 | CD phần mềm | Cái | 01 | Phần mềm truyền số liệu, nạp tham số nhảy tần
13 | Vali đựng máy | Cái | 01 | Đựng máy và các thành phần đồng bộ

## Slide 10: Đồng bộ phụ kiện
1/9/2018
10
Anten | Cáp truyền số liệu | Túi áo máy | 
Thân máy | PIN | Bộ sạc PIN | Tổ hợp quàng đầu

## Slide 11
VĐHL2
Khai thác sử dụng bảo quản máy
Department of Radio Communication Technologies
Faculty of Telecommunication Technologies

## Slide 12
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - BẢO QUẢN
I. KHAI THÁC SỬ DỤNG
A. QUY TẮC CHUNG VỀ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG MÁY THU PHÁT VRH-811/S
Nhằm đảm bảo liên lạc được tin cậy và tăng tuổi thọ của máy, khi sử dụng máy thu phát vô tuyến điện sóng cực ngắn VRH-811/S cần tuân thủ các quy tắc sau đây:
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và trang thiết bị trong quá trình triển khai, khai thác và thu hồi máy thu phát.
- Kiểm tra đấu nối trước khi liên lạc, không thực hiện thu phát khi không có anten.
- Tránh va đập trong quá trình vận chuyển dẫn đến hư hỏng thiết bị; bất cứ hư hỏng nào cũng cần được báo cáo với cấp có thẩm quyền.

## Slide 13
B. GIỚI THIỆU MẶT MÁY
1. Máy thu phát
Vị trí, tên gọi các đảo mạch, núm nút của máy thu phát VRH-811/S được mô tả như hình 2.1.
(a) Mặt trước (b) Cạnh phải (c) Cạnh trái (d) Đỉnh và chân máy
Hình 2.1: Máy thu phát VRH-811/S
 Ổ cắm tổ hợp quàng đầu và cáp truyền dữ liệu.  Núm bật/tắt và chuyển kênh.  Màn hình hiển thị.  Bàn phím đa chức năng (bảng 2.1).  Pin.  Cổng kết với cáp nạp chương trình.  Nút PTT. |  Nút tăng giảm âm lượng.  Chốt giữ pin.  Trụ đấu đất. 11.Trụ đấu anten thu định vị. 12. Đèn TX. 13. Trụ đấu anten cần. 14. Cực tính của máy.

## Slide 14
Màn hình hiển thị các tham số ở trạng thái máy hoạt động bình thường (hình 2.2).
Hình 2.2: Màn hình hiện thị của máy thu phát
Cửa sổ này thể hiện các thông tin hoạt động của máy bao gồm:
- 1. Mức nguồn. - 10. Số của tôi ID
- 2. Trạng thái thu/phát. - 3. Thời gian.
- 4. Mức âm lượng.
- 5. Kênh hiện tại và các tham số kênh.
- 6. Mức công suất phát.
- 7. Chế độ công tác.
- 8. Chế độ thu/phát.
- 9. Tin nhắn đến.
1
2
3
5
6
7
8
9
4
10


## Slide 15
Bảng 2.1. Tên gọi và chức năng các phím
STT | Phím | Chức năng
01 |  | Phím chức năng và di chuyển lựa chọn lên phía trên
02 |  | Phím di chuyển lựa chọn sang bên trái
03 |  | Phím di chuyển lựa chọn sang bên phải
04 |  | Xóa và di chuyển lựa chọn xuống phía dưới
05 |  | Thoát khỏi chương trình
06 |  | Xác nhận tham số cần thiết lập
07 |  | Phím chức năng nhắn tin, số “0” và dấu cách
08 |  | Phím danh sách lựa chọn, số “1”, dấu “+”
09 |  | Phím chọn dạng tín hiệu công tác, số “2”, chữ cái “A, B, C”
10 |  | Chọn chế độ thu, phát, số “3”, chữ cái “D, E, F”
11 |  | Chọn mức công suất phát, số “4”, chữ cái “G, H, I”
12 |  | Chọn chế độ im ồn, số “5”, chữ cái “J, L, K”
13 |  | Đặt tần số công tác, số “6”, chữ cái “M, N O”
14 |  | Chọn kênh, số “7”, chữ cái “P, Q, R, S”
15 |  | Cài đặt âm báo tin nhắn, số “8”, chữ cái “T, V, U”
16 |  | Chọn chế độ nói thầm, số “9”, chữ cái “W, X, Y, Z”

## Slide 16
2. Nguồn điện
* Máy VRH-811/S được trang bị 02 pin, với mỗi pin dung lượng 3000 mAh, điện áp 14,4 VDC, thời gian sử dụng trung bình của mỗi pin khoảng 5 giờ (với tỉ lệ thu/phát là 3/1).
* Sau mỗi phút máy lại tự động cập nhật mức điện áp của pin lên màn hình chính. Nếu mức pin yếu (cụ thể là < 5%) thì sẽ xuất hiện cảnh báo yêu cầu sạc pin và dừng lại không cho người dùng thao tác thêm. Sạc pin cho máy thu phát được mô tả như hình 2.3.
Khi hết pin, tiến hành sạc như sau:
- Cắm bộ chuyển đổi vào nguồn xoay chiều 220V/50Hz, cắm đầu còn lại vào sạc pin.
- Khi sạc pin được cấp nguồn, đèn báo của sạc hiện thị màu xanh lá cây.
- Khi pin yếu được đặt vào sạc, đèn báo sạc hiển thị màu đỏ báo đang sạc cho pin.
- Khi pin được sạc đầy, đèn hiển thị trở lại màu xanh lá cây.
Hình 2.3: Sạc pin cho máy thu phát
 Đèn báo nguồn trên bộ chuyển đổi.
 Đèn báo sạc pin trên khay đựng pin.

## Slide 17
Bước 1: Đấu nối, bố trí an toàn;
Bước 2: Kiểm tra khả năng công tác;
Bước 3: Cài đặt các tham số;
Bước 4: Công tác;
Bước 5: Thu hồi;
Qui trình sử dụng

## Slide 18
Bước 1: Đấu nối, bố trí an toàn;
Qui trình sử dụng
- Bước1: Kiểm tra, bố trí an toàn cho máy thu phát: đảm bảo núm kênh ở vị trí “off” (hình 2.4 (a)).
- Bước 2: Lắp pin (hình 2.4 (b)).
- Bước 3: Lắp anten
+ Lắp anten cần (hình 2.4 (c)).
+ Lắp anten thu định vị: Nếu dùng tính năng định vị, tương tự như động tác lắp anten cần.
- Lắp tổ hợp quàng đầu: Nếu dùng tổ hợp quàng đầu và tính năng VOX. (hình 2.4 (d)).
- Sử dụng túi áo máy: Trong trường hợp đeo máy trên người, cho máy thu phát vào áo máy rồi đeo lên người, máy nằm phía trước, bên ngực trái, mặt máy hướng về trước, anten hướng lên trên hình 2.4 (e).
b
a
c
d
e
Hình 2.4: Bố trí an toàn và lắp nối các bộ phận cho máy

## Slide 19
Bước 2: Kiểm tra khả năng công tác;
Qui trình sử dụng
- Cấp nguồn cho máy thu phát: Xoay núm bật/tắt và chuyển kênh theo chiều kim đồng hồ từ vị trí “off” sang vị trí “0”.
- Kiểm tra khả năng công tác của máy:
+ Trên màn hình chính hiển thị đầy đủ các tham số của máy.
+ Đặt máy thu phát ở chế độ không im ồn, nghe tiếng rào trên loa, thay đổi âm lượng tiếng rào thay đổi theo; chuyển sang chế độ im ồn máy im rào.
+ Bóp công tắc PTT máy im rào, thổi vào mic, trên màn hình hiển thị chữ TX thông báo máy chuyển sang chế độ phát, đồng thời đèn TX trên đỉnh máy sáng màu xanh lá cây; nhả công tắc PTT, máy chuyển sang chế độ thu (RX), đèn TX không sáng.
- Nếu quá trình kiểm tra máy thu phát thấy xuất hiện những hiện tượng trên có thể kết luận máy có khả năng làm việc được.

## Slide 20
Bước 3: Cài đặt các tham số;
Qui trình sử dụng
1. Cài đặt kênh nhớ và tần số cho máy
a) Cài đặt kênh nhớ
Sử dụng một trong hai cách sau để chuyển kênh:
- Cách 1: Sử dụng đảo mạch kênh nhớ:
Xoay núm vặn chuyển kênh đến vị trí kênh mong muốn, có thể chuyển được các kênh từ 0 đến 9.
- Cách 2: Sử dụng bàn phím:
+ Bước 1: Bấm phím tắt [CHAN] trên bàn phím (phím số 7);
+ Bước 2: Bấm phím [ENT] cho phép nhập chỉ số kênh;
+ Bước 3: Nhập chỉ số kênh (từ 00 đến 99);
+ Bước 4: Bấm phím [ENT] để xác nhận chuyển đến kênh muốn cài đặt hoặc phím [ESC] để quay lại kênh ban đầu.

## Slide 21
Bước 3: Cài đặt các tham số;
Qui trình sử dụng
1. Cài đặt kênh nhớ và tần số cho máy
b) Cài đặt tần số
Các bước cài đặt tần số cho máy máy như sau:
+ Bước 1: Bấm phím tắt [FREQ] trên bàn phím (phím số 6);
+ Bước 2: Bấm phím [ENT] để cho phép nhập tần số mới;
+ Bước 3. Nhập tần số mới bằng các phím số từ 0 đến 9;
+ Bước 4. Bấm phím [ENT] để xác nhận thực hiện thay đổi hoặc phím [ESC] để hủy thay đổi, quay về giá trị tần số ban đầu.

## Slide 22
Bước 3: Cài đặt các tham số;
Qui trình sử dụng
2. Cài đặt các chế độ công tác
Máy VRH-811/S có 6 chế độ công tác là: FIX/C, FIX/S, ECC/C, ECC/S, VF1/S, VH1/S; mỗi chế độ là tổ hợp của các tham số kênh. Có hai cách thay đổi chế độ công tác cho từng kênh:
- Cách 1: Thông qua cài đặt “Cau hinh kenh” (sẽ trình bày trong phần cài đặt cấu hình kênh).
- Cách 2: Thông qua phím tắt trên mặt máy:
+ Bước 1: Bấm phím tắt [OPM] trên bàn phím (phím số 2);
+ Bước 2: Bấm phím [ENT] để cho phép thay đổi;
+ Bước 3: Bấm phím [OPM] vài lần để lựa chọn chế độ hoạt động, trên màn hiển thị sẽ thay đổi chế độ công tác của máy lần lượt từ FIX/C, FIX/S, ECC/C, ECC/S, VF1/S, đến VH1/S;
+ Bước 4: Bấm phím [ENT] để xác nhận thực hiện thay đổi hoặc phím [ESC] để hủy thay đổi, quay lại chế độ ban đầu.

## Slide 23
Bước 3: Cài đặt các tham số;
Qui trình sử dụng
3. Cài đặt các tham số khi khai thác
a) Thực hiện thu, phát
Khi máy ở chế độ phát:
- Đèn TX trên đỉnh máy sáng màu xanh lá cây.
- Màn hình hiển thị hiện chữ TX.
- Biểu tượng loa biến mất, thay vào đó là chỉ thị số vạch công suất phát. Khi máy thực hiện phát, sẽ có các cảnh báo trên màn hình hiển thị trong trường hợp máy gặp lỗi như: Quá nhiệt, quá công suất phát hoặc không có công suất ra.
Khi máy ở chế độ thu:
- Đèn TX trên đỉnh máy không sáng.
- Màn hình hiển thị hiện chữ RX.
- Biểu tượng loa xuất hiện. Nếu máy ở chế độ thoại số FIX/S, ECC/C, ECC/S, VF1/S, VH1/S hoặc FIX/C (T hoặc Q) và có tín hiệu từ máy khác đang phát thì đèn TX sẽ sáng màu xanh lam thông báo máy đang thực hiện đồng bộ, khi hết tín hiệu đồng bộ đèn TX sẽ tự tắt.

## Slide 24
b) Thay đổi âm lượng
Sử dụng các phím điều chỉnh âm lượng trên thân máy để thay đổi âm lượng ra trên loa ngoài trên máy hay tai nghe trên tổ hợp quàng đầu, việc thay đổi được thực hiện như sau:
- Bấm phím [VOL+] để tăng âm lượng;
- Bấm phím [VOL-] để giảm âm lượng.
Có tất cả 6 vạch hiển thị âm lượng, hai lần bấm phím [VOL+] hoặc [VOL-] mức âm lượng tương đương trên màn hiển thị thay đổi một vạch. Khi chỉnh về mức âm lượng nhỏ nhất sẽ không nghe được âm thanh và hiển thị biểu tượng .

## Slide 25
c) Thay đổi công suất phát (4 bước)

## Slide 26
d) Thu canh (4 bước)

## Slide 27
e)Thay đổi Squelch
- Khi kênh hiện tại ở chế độ FIX/C, máy VRH-811/S cho phép lựa chọn im rào (T, Q) hoặc mở rào (O). Ở các chế độ công tác còn lại, chức năng “Squelch” không hoạt động.

## Slide 28
f)Thay đổi chế độ nói thầm (4 bước)
Máy VRH-811/S hỗ trợ chế độ nói thầm (WHP) khi làm việc trong điều kiện yêu cầu bí mật, hạn chế phát ra âm thanh lớn.
Khi sử dụng tính năng này, máy để ở chế độ WHP-B, tín hiệu của bên phát dù rất nhỏ (nói thầm) thì bên máy thu vẫn nghe được. Bật hay tắt chế độ nói thầm được thực hiện như sau:

## Slide 29
g) Thoại rảnh tay (5 bước)
Thoại rảnh tay
  Mục đích: Thoại không cần bóp PTT
  Ứng dụng khi sử dụng headset
  Yêu cầu:
    Kênh hiện tại khác chế độ FIX/C chế độ O, RCV, WHP
    Nếu không có headset hoặc đang ở FIX/C chế độ O, RCV,WHP thì tính năng VOX chưa chạy, khi nào cắm headset và chuyển sang chế độ khác thì VOX sẽ hoạt động
  Ngưỡng míc: 4 ngưỡng mic, tùy thuộc vào hoàn cảnh, độ ồn của môi trường để lựa chọn ngưỡng

## Slide 30
a) Cấu hình tham số kênh
  Cho phép tùy chỉnh từng tham số các kênh 0 đến kênh 9
  Các loại tham số kênh
    Bảng mã AES, DES
    Bảng nhảy tần
    Mạng
    Chế độ hoạt động: FIX/C, FIX/S,…
    Chế độ mã hóa thoại
    Dạng song điều chế (chỉ đọc, không sửa, tùy thuộc từng chế độ hoạt động)
  Tùy thuộc từng loại chế độ hoạt động bảng tham số kênh sẽ hiển thị các tham số cần thiết
4. Cài đặt các tham số khác của máy

## Slide 31
a) Cấu hình tham số kênh
4. Cài đặt các tham số khác của máy

## Slide 32
b) Xao chép tham số kênh
4. Cài đặt các tham số khác của máy
+ Bước 1: Bấm phím tắt [MENU] trên bàn phím (phím số 1);
+ Bước 2: Bấm phím [ENT] để lựa chọn thay đổi;
+ Bước 3: Bấm phím [►]/[◄] để di chuyển đến màn hình “Sao chep kenh”;
+ Bước 4: Bấm phím [ENT] để mở màn hình sao chép kênh, trong màn hình sao chép kênh xuất hiện giá trị kênh nguồn từ 0 đến 99 và kênh đích từ 0 đến 9.

## Slide 33
c) Cấu hình tham số chung: Ngày, giờ, Số của tôi, Số gọi đi, Chế độ đèn nền, VOX, độ nhạy mic cho chế độ VOX

## Slide 34
d) Chức năng xóa các tham số
Sử dụng trong trường hợp khẩn cấp để xóa toàn bộ các thông tin của máy, thao tác như sau:
+ Bước 1: Xoay núm tắt/mở và chọn kênh nhớ theo chiều kim đồng hồ về nấc cuối cùng, có chữ C (nấc 12);
+ Bước 2: Bấm phím [CLR], sau khoảng 5s sẽ hiện ra đoạn thông báo đã xóa thành công.
* Chú ý:
- Nếu sau bước 1, không muốn xóa các tham số nữa thì xoay núm kênh về một kênh bất kì.
- Khi đã ấn phím [CLR] trong khoảng 5 giây chưa có thông báo xóa thành công, xoay núm kênh về kênh bất kì thì màn hình vẫn hiển thị kênh đó nhưng thực chất máy vẫn đang xóa bộ nhớ.
- Sau 5 giây xóa xong, mặc dù không hiển thị thông báo thành công nhưng nếu người dùng thao tác tiếp thì sẽ thấy các dữ liệu quan trọng đã bị xóa (ví dụ: Tần số kênh luôn hiện 0.000 Mhz).

## Slide 35
Hộp thư đến – Xem tin nhắn đến
5. Chức năng nhắn tin

## Slide 36
Hộp thư đến – Xóa hộp thư đến

## Slide 37
Tin nhắn đến

## Slide 38
Hộp thư đi

## Slide 39
Tin nhắn mẫu
  Soạn, Sửa tin nhắn mẫu
  Gửi tin nhắn mẫu

## Slide 40
Soạn tin nhắn

## Slide 41
Thay đổi chế độ âm báo tin nhắn

## Slide 42
Cấu hình định vị
6. Chức năng định vị

## Slide 43
Cấu hình định vị
6. Chức năng định vị
Cấu hình các tham số trong tính năng định vị như sau:
+ Bước 1: Bấm phím [►]/[◄] để di chuyển đến màn hình “Cau hinh”;
+ Bước 2: Bấm phím [ENT] để mở cấu hình định vị;

## Slide 44
Lưu tọa độ máy
Để xem lại danh sách các bản tọa độ mà máy đã tự động lưu, thực hiện như sau:
+ Bước 1: Bấm phím [►]/[◄] để di chuyển đến màn hình “Luu vi tri”;
+ Bước 2: Bấm phím [ENT] để mở màn hình “Luu vi tri”, máy yêu cầu nhập mật khẩu;
+ Bước 3: Nhập mật khẩu gồm 4 chữ số, mật khẩu mặc định là “1234”, sau đó bấm phím [ENT];
+ Bước 4: Nếu nhập sai mật khẩu, quay lại bước 2, nếu mật khẩu đúng sẽ mở ra danh sách các bản tọa độ máy đã lưu.

## Slide 45
Vị trí hiện tại

## Slide 46
PCApp – truyền số liệu, cấu hình tham số
1/9/2018
46

## Slide 47
PCApp - Truyền số liệu

## Slide 48
PCApp - Nạp tham số hệ thống

## Slide 49
PCApp - Quá trình nạp

## Slide 50
PCApp - Thao tác với bảng nhảy tần
Nạp bảng nhảy tần
Sửa bảng nhảy tần

## Slide 51
PCApp - Thao tác với bảng mã
Key | Hợp lệ | Không hợp lệ
AES128 | FFFF 123E | FFFG 12345
DES | FEDC 125A | FEGD 125A5
AES256 | FEDCBA98 12345678 | FEDCHJ98 1234567890

## Slide 52
PCApp - Tham số kênh
TT | Đối tượng | Chú ý
1 | Chế độ | Người dùng chỉ cần lựa chọn chế độ tương tứng. Khi đó các tham số sẽ được tùy biến theo chế độ đã chọn.
2 | Tần số cố định | Giá trị tần số nhập vào theo Hz, giá trị nằm trong khoảng từ 30000000 Hz đến 87975000 Hz
3 | Địa chỉ mạng | Địa chỉ mạng của máy trong chế độ số
4 | Key mã hóa | Giá trị từ 0 đến 9
5 | Key nhảy tần | Giá trị từ 0 đến 9
6 | Bảng nhảy tần | Giá trị từ 0 đến 9
7 | Dải tần | VHF
8 | Dạng sóng | Dạng sóng FM_Digital / FM_Clear
9 | Mã thoại | Mã nén thoại CVSD/MELP
10 | Giao thức | Tần số cố định (Fix)/ Nhảy tần(Hop)
11 | Mã hóa data | Không mã hóa/ Mã AES128/ Mã AES256

## Slide 53
PCApp – Tham số khác
TT | Đối tượng | Chú ý
1 | Thuộc tính | Chế độ Thuộc tính là Ưu tiên hay Trưởng mạng
2 | Mở rào | Chế độ mở rào O/T/Q
3 | Điều khiển xa | Dự phòng
4 | Nói thầm | Chế độ nói thầm Bật/Tắt
5 | Chuyển tiếp | Liên lạc chuyển tiếp Bật/Tắt ( không khả dụng)
6 | Công suất | Công suất phát : Công suất thấp : 1W Công suất trung bình : 2W Công suất cao : 5W
7 | Số của tôi | ID của máy, chọn giá trị từ 0 đến 99
8 | Số gọi đi | ID của máy gọi, chọn giá trị từ 0 đến 99
9 | Âm báo | Chế độ âm báo tin nhắn Bật/Tắt
10 | Đèn nền | Chế độ đèn nền tự động Tự động/ Bật- Tắt
11 | Di tần | Giá trị calib di tần (không được phép sửa, chỉ calib bằng máy đo).
12 | Chế độ VOX | Chế độ VOX Bật/Tắt
13 | Độ trễ VOX | Độ trễ tắt phát trong chế độ VOX (nên để mặc định 130).
14 | Mức VOX | Ngưỡng chuyển chế độ phát trong VOX
15 | VOX mức 1 | Ngưỡng năng lượng số 1 chế độ VOX (nên để mặc định).
16 | VOX mức 2 | Ngưỡng năng lượng số 2 chế độ VOX (nên để mặc định).
17 | VOX mức 3 | Ngưỡng năng lượng số 3 chế độ VOX (nên để mặc định).
18 | VOX mức 4 | Ngưỡng năng lượng số 4 chế độ VOX (nên để mặc định).
19 | Vệ tinh | Cấu hình lựa chọn kiểu vệ tinh định vị. Chế độ kết hợp GNSS: chế độ vệ tinh kết hợp.
20 | Lưu vị tri | Lựa chọn chế độ lưu vị trí. Các tham số lần lượt là ngày/giờ/phút
21 | Gửi vị trí | Lựa chọn chế độ gửi vị trí về máy chủ. Các tham số lần lượt là ngày/giờ/phút
22 | Máy nhận | Là địa chỉ máy nhận trong chế độ gửi vị trí.

## Slide 54
Chọn chế độ: FIX/C;
Đài đối: Tần số giống nhau;
Phát: Bóp PTT; thu: Nhả PTT
Công tác ở chế độ FIX/C
Công tác ở chế độ FIX/S
Chọn chế độ: FIX/S;
Đài đối: Cùng mã mật (AES);
Phát: Bóp PTT; thu: nhả PTT
Bước 4: Công tác;
Qui trình sử dụng
Công tác ở chế độ ECC/C
Chọn chế độ: ECC/C;
Đài đối: Đồng bộ các tham số nhảy tần (Khóa mã: DES, Bảng nhảy tần: table, thời gian,....);
Phát: bóp PTT; thu: nhả PTT (có độ trễ)

## Slide 55
Công tác ở chế độ VH1/S
Công tác ở chế độ ECC/S
Chọn chế độ: ECC/S;
Đài đối: Đồng bộ các tham số mã mật nhảy tần (dạng sóng, mạng, Khóa mã: AES, DES, Bảng nhảy tần: table, thời gian,....);
Phát: bóp PTT; thu: nhả PTT (có độ trễ)
Công tác ở chế độ VF1/S
Chọn chế độ: VF1/S;
Đài đối: Đồng bộ các tham số mã mật (dạng sóng, mạng, Khóa mã: AES, mã thoại, thời gian,....);
Phát: bóp PTT; thu: nhả PTT (có độ trễ)
Chọn chế độ: VH1/S;
Đài đối: Đồng bộ các tham số mã mật nhảy tần (dạng sóng, mạng, Khóa mã: AES, DES, mã thoại, Bảng nhảy tần: table, thời gian,....);
Phát: bóp PTT; thu: nhả PTT (có độ trễ)

## Slide 56
Tắt nguồn-OFF;
Tháo tổ hợp;
Tháo anten;
Tháo nguồn.
Bảo quản, bảo dưỡng
Bước 5: Thu hồi;
Qui trình sử dụng
Bảo quản ngày;
Bảo quản tuần.

## Slide 57
THỰC HÀNH TỔNG HỢP

## Slide 58
Chia 02 nhóm, mỗi nhóm một máy;
Cá nhân thực hành, các thành viên kiến tập, nhận xét;
Xoay vòng đổi tập.
Tổ chức
Lưu ý
Chấp hành nghiêm quy định, hướng dẫn của giáo viên, phân công của nhóm trưởng;
Tuân thủ quy tắc an toàn (đấu đất, điện,…), quy tắc an toàn trong hội trường;
Khi có sự cố lập tức dừng thực hành, báo cáo giáo viên;
Notes: The sizes, the operating modes, the capacity of countering Ews and others requirements are depended upon using purposes.